## Slide 1: Обнаружение препятствий в тоннеле метро по 3D-лидару
Команда «Голуби» · кейс №5
Постановщик: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

## Slide 2
Краткое описание решения:
Без обучения и без карты тоннеля: не узнаём объекты, а ищем всё, что попало в габарит. Поэтому работает на незнакомых тоннелях и на любом предмете — от кабеля до человека.
Капитан: Аргун Владислав Гарриевич
Кол-во участников: 4
Команда: «Голуби»
О команде
Уникальность решения:
Детектор в каждом кадре строит ось своего пути — сначала по рельсам, дальше по стенам — и проверяет над ней габарит шириной 2,0 м и высотой до 3,0 м. Каждому кадру дается метка: СТОП / ВНИМАНИЕ / СВОБОДНО и отображается расстояние до препятствия.
2
ИП
МС
ВА
СК
Команда «Голуби»

## Slide 3: УЧАСТНИКИ
ИП
Павлов
Иван Александрович
Колледж Университета «Сириус»
МС
Спирин
Макар Юрьевич
Государственный университет управления
ВА
Аргун
Владислав Гарриевич
ФКН
НИУ ВШЭ
капитан
СК
Киреев
Станислав Дмитриевич
ФКН НИУ ВШЭ

## Slide 4: КОМАНДА И ЗАДАЧА
Реальное препятствие в данных одно → дальность меряли синтетикой, вставленной в реальные кадры лучами датчика. Одометрии нет → скорость поезда оцениваем по самой сцене. Ложные тревоги в кривых → основные силы ушли в модель пути.
С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?
Реальная прикладная задача: беспилотный поезд должен замечать препятствия ещё до того как их заметит машинист и сообщить об этом . Задача, требует инженерной ловкости и оригинальности.
Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?
01
02

## Slide 5: КОРОТКО О РЕШЕНИИ
Вход — облако Hesai 128E3X, 10 Гц, ROS 2 Humble
Ось своего пути в каждом кадре: по рельсам до ~40 м, дальше по стенам до 150–200 м
Габарит шириной 2,0 м, высотой 3,0 м в ближней зоне → объекты → накопление по кадрам с учётом движения поезда
Выход /tunnel_od/result: СТОП / ВНИМАНИЕ / СВОБОДНО / нет данных + дистанция
Запуск: docker compose up play
«Второй машинист» для беспилотного поезда: стандартный ROS-топик, встраивается в существующую систему
CPU без GPU — путь к бортовому вычислителю
Не нужны разметка и карта тоннеля — новые линии без переобучения
Дальше: объекты у края габарита, отклоняющийся путь на стрелках, проверка на реальных проездах
Техническая суть решения
Маркетинговая суть решения

## Slide 6: КАК РАБОТАЕТ ДЕТЕКТОР
1
2
3
4
5
Облако
убираем пустые точки и дубли dual return — облако в 3–5 раз меньше
Ось пути
рельсы своего пути вблизи, дальше — стены тоннеля, до 150–200 м
Габарит
±1,0 м от оси; от 0,15 м над рельсом до 3,0 м вблизи (~40 м), дальше до 1,5 м
Объекты
точки → кластеры; кабели и край платформы (цепочки > 8 м) отсеиваем
Решение
копим свидетельство по кадрам с учётом движения → СТОП, X м

## Slide 7: ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ — КРИВЫЕ
Разведка данных: ложные точки в коридоре дают не лужи и знаки, а ошибка оси в кривых на 35–80 м
Прямая ось недокручивается — стена входит в коридор, до 1025 точек на кадр
Поэтому упор — на модель пути: ось по стенам с шагом по параболе
Ошибка оси на 80–160 м
было 0,3–0,76 м
стало 0,02–0,04 м
синтетическая дуга R = 300–800 м
Кадр 475 из записи с гермозатвором: в кривой стена входит в прямой коридор (срез справа). Красная рамка — габарит ТЗ 2,1 × 3 м.

## Slide 8: ДЕМО
demo.html
demo.html
тоннель → облако → детектор → СТОП, 31,7 м
Веб-плеер demo.html, записи лидара. Слева — человек на пути, подъезд со 170 м. Справа — реальный предмет на рельсе: СТОП, 55,8 м. Плеер открывается по QR-коду.
СТОП, 94 м
ВНИМАНИЕ, 167 м

## Slide 9: БЭГ ОРГАНИЗАТОРОВ: 10 ОБЪЕКТОВ
Chart: Первый СТОП по каждому объекту в габарите, м
| №1 куб | №2 0,3 м | №3 0,3 м | №4 0,3 м | №6 короб | №8 у свода | №9 плита | №10 стержень
Первый СТОП, м | 98 | 44 | 48 | 33 | 186 | 54 | 100 | 22
1510 кадров, эталон организаторов. №2 и №3 стоят в кривой — в зону входят ближе 45–50 м; №8 в габарите по уточнению организаторов.
Главный показатель
8 из 8 СТОП
на всех объектах в габарите — исходная версия останавливала 5 из 8
0 ложных СТОП
на объектах вне габарита (№5, №7) — только ВНИМАНИЕ; ложных СТОП-кадров всего 4 из 1510
186 м
самый дальний первый СТОП — короб №6; куб 2 м — со 98 м, плита — со 100 м

## Slide 10: ЛОЖНЫЕ ТРЕВОГИ: В 30 РАЗ МЕНЬШЕ
Chart: Кадров с ложным СТОП, %
| пустые записи, 2287 кадров | new_data, 8 отрезков
исходная версия | 12.2 | 14.6
итог | 0.4 | 5.2
Пустые записи — 5 записей без препятствий. new_data — отложенная запись 18,8 мин, при подборе параметров не использовалась. ВНИМАНИЕ (кандидат, без торможения) — 28,5 % кадров пустых записей.
Главный показатель
0,4 %
ложных СТОП на пустых записях: 9 кадров из 2287 — в 30 раз меньше, чем у исходной версии (12,2 %)
5,2 %
кадров СТОП на new_data, 8 отрезков — было 14,6 %
2,6 %
на всей new_data: 11 271 кадр, 18,8 мин
191 из 201
кадров со СТОП у реального предмета на 56 м — было 49

## Slide 11: ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ
Chart: Первый СТОП при подъезде со 170 м, м
| человек стоит | куб 0,4 м | человек лежит
исходная версия | 116 | 118 | 118
итог | 160 | 147 | 152
Неподвижный объект вставлен в реальные кадры лучами датчика, поезд едет 10–15 м/с; 120 испытаний: 5 объектов × 4 старта × 6 окон движения. За поворотом путь закрыт стеной через 60–120 м.
Главный показатель
72 %
объектов найдено при подъезде: 87 из 120 испытаний — было 58 % (70 из 120)
160 м
человек на пути, подъезд со 170 м — было 116 м; со 220 м — 187 м
118 м
медиана дальности первого СТОП по всем испытаниям — было 99 м
3 см
медианная ошибка дистанции; у 95 % — до 1 м

## Slide 12: СКОРОСТЬ
01
34 мс
задержка узла p50 на 4 ядрах CPU; p95 — 48 мс
02
50 мс
e2e p50: от облака до результата; p95 — 70 мс при бюджете 100 мс
03
8 мс
разбор кадра 23 МБ на C++ — почти в 3 раза быстрее Python (22 мс); побитово 210 / 210
04
0 потерь
обработано 1510 кадров из 1510 на 4 ядрах; только CPU, GPU не нужен
Замер 29.09: Intel i5-1038NG7, Docker, docker compose up play, бэг организаторов (1510 кадров); разбор C++ — 7 записей по 30 кадров.
Chart: Задержка p95, мс — бюджет кадра при 10 Гц: 100 мс
| e2e, 4 ядра | e2e, 8 потоков | узел, 4 ядра | детектор, 4 ядра | узел, 8 потоков
p95, мс | 70 | 63 | 48 | 46 | 42

## Slide 13: СЛОЖНЫЕ УЧАСТКИ
Лужи в жёлобе
нижняя граница зоны — 0,15 м над головкой рельса; высота полотна — по 10-му перцентилю
Гермозатвор
рельс прослеживается через разрыв на пороге; портал не сбивает ось по стенам
Стрелка
пара рельсов берётся у лидара и ведётся вперёд — ось не уходит на чужой путь
Платформа, контактный рельс
зона ±1,0 м; продольные цепочки длиннее 8 м — не препятствие
Засветы и знаки
интенсивность не используем: фильтр по яркости срезал бы человека в световозвращающем жилете
Разбор с кадрами из записей — docs/hard_cases.md

## Slide 14: ПОДХОД КОМАНДЫ: ВАРИАНТЫ A → P
01
Разведка данных
ложные точки дают ошибки оси в кривых, а не лужи и знаки → силы в модель пути
02
Правило отбора
изменение включаем, только если растёт дальность и не растут тревоги на отложенной new_data
03
A → B: ось по стенам
эпизодов в час 1091 → 349; человек со 170 м: 116 → 158 м
04
D: накопление по кадрам
объект на 56 м: 55 → 183 кадров из 201, но тревог больше (16,1 %)
05
E, I: отсев конструкций
кабели и стены у края коридора: кадров с тревогой 10,8 → 9,7 %
06
L → P: дальняя зона
узкая L теряет реальный объект (42 кадра); P — 2,4 %, 146 в час, 183 кадра
Не вошло: нейросети — нет разметки, сеть запомнила бы шесть тоннелей; карта тоннеля — на проверке нет повторных проездов.

## Slide 15: ОГРАНИЧЕНИЯ И РАЗВИТИЕ
Ограничения
объект у самого края габарита — только ВНИМАНИЕ
предметы ниже 0,15 м над рельсом не видны
за поворотом путь закрыт стеной
лидар не даёт отражений дальше ~210 м — 300 м физически недостижимы
Следующий шаг
сравнение с фоном тоннеля: низкие предметы и объекты у края
накопление точек за несколько кадров
проверка отклоняющегося пути на стрелке
Внедрение
ROS-топик с JSON — стандартный интерфейс
CPU без GPU — путь к бортовому вычислителю
без разметки и карт — новые линии сразу

## Slide 16: ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА
Запуск в три команды
docker compose build
BAG=<запись> docker compose up play
docker compose run --rm test
все зависимости ставятся при сборке, сеть при запуске не нужна
выход: /tunnel_od/result — JSON на кадр, /tunnel_od/markers — RViz
Принцип безопасности
Не говорим «путь свободен», если не видим путь: без оси пути статус — «нет данных», а не «свободно». «Свободно» — только при видимости пути ≥ 30 м. Приоритет: СТОП > нет данных > ВНИМАНИЕ > свободно.
Габарит: высота 3,0 м в ближней зоне (~40 м) — оборванные кабели сверху, дальше 1,5 м; ширина 2,0 м
Пустое облако, скачок и откат времени, повтор кадра — без падения, статус «нет данных»
Docker на любом uid; записи .db3 и .mcap; топик и оси определяются по записи
Детерминированный режим оценки: два прогона дают побитово одинаковый результат
Тесты: gtest (C++) и pytest; офлайн-оценка python -m evaluation с HTML-отчётом

## Slide 17: СООТВЕТСТВИЕ ТЗ
Требование ТЗ | Статус | Доказательство
Ubuntu 22.04, ROS 2 Humble, Docker | выполнено | Dockerfile на ros:humble; зависимости ставятся при сборке; docker compose up play
Выход: есть препятствие + расстояние | выполнено | /tunnel_od/result на каждый кадр: status, distance_m; objects[] — положение, размер, уверенность (тип не определяется)
Габарит 2,1 × 3 м | частично | 0,15–3,0 м над рельсом, ±1,0 м от оси; ширина 2,0 м из-за ошибки оси 5–30 см; в дальней зоне верх 1,5 м
Объект от 300 × 300 × 100 мм | частично | кубы 0,4 и 0,2 м при подъезде; плоский предмет ниже 0,15 м над рельсом не виден
Оборванные кабели в габарите | частично | стержень со свода (объект №10) — СТОП с 22 м; вдали выше 1,5 м не ловится
Пропуски и ложные срабатывания | выполнено | бэг организаторов: СТОП на 8 из 8 в габарите, 0 вне габарита; ложных СТОП-кадров 4 из 1510; пустые записи — 0,4 % кадров
Работа на новых данных | выполнено | new_data (18,8 мин) при подборе не использовалась: кадров СТОП 2,6 %; на 8 отрезках 5,2 % против 14,6 %
Дальность 100 / 200 / 300 м | частично | человек при подъезде со 170 м — СТОП на 160 м, со 220 м — 187 м; отражений дальше ~210 м нет — 300 м недостижимы
Задержка, FPS, CPU / GPU | выполнено | на 4 ядрах CPU: задержка узла p50 34 мс, e2e p95 70 мс при бюджете 100 мс, 1510 кадров из 1510; GPU не нужен
Видео, демо, тесты, документация | выполнено | видео; офлайн-плеер demo.html; RViz2 в браузере (docker compose up demo); gtest 18 + pytest 22 в Docker — все пройдены; README и docs/
Подробно — docs/tz_compliance.md